## Slide 1
實習二
Sampling capacitor
S+H(sample and hold)
t
Memory
(ADCRESULT)
轉換完成產生EOC訊號
A/D convertor
Switch on
Switch off
由於只有一個ADC convertor 有多個ADCin需要順序轉換
Notes: 說明ADC轉換架構，以及VREFHI=3.3,VREFLO=0

## Slide 2
實習二
3bit ADC 量化誤差示意圖
ADC 阻抗匹配

## Slide 3
實習二

## Slide 4
實習二
Start of Conversion
Select signal to trigger ADC

## Slide 5
實習二

## Slide 6
實習二
Instruction P162
根據Flag判斷運算結果
範例

## Slide 7
實習二
設定ADC取值時間 Delfino p1636
設定觸發SOC0訊號 Delfino p1636
令EOC0觸發ADCINT1 Delfino p1607
設定ADC Clock Delfino p1636
ADC 啟動 Delfino11.12 p1574
ACQPS時間具體設定可參考 Delfino 11.15.2 p1586
ADC Clock具體設定可參考 Delfino 11.14.1 p1576

## Slide 8
實習二
將ADC值放入AL中 Delfino p1732
軟體觸發ADC中斷 Delfino p1623
等待ADC完成

## Slide 10
範例題結果
範例題：使用Timer1計時器，產生週期為50u sec之中斷，在中斷內以軟體觸發SOC0，將由ADCINA0輸入之類比訊號轉成之數位值放至Memory (0x0040)內，再以GPIO 3 I/O 腳測試SOC0之轉換時間。

## Slide 11
實習二
實驗說明：
範例題：使用Timer1計時器，產生週期為50u sec之中斷，在中斷內以軟體觸發SOC0，將由ADCINA0輸入之類比訊號轉成之數位值放至Memory (0x0040)內，再以GPIO 3 I/O 腳測試SOC0之轉換時間。
實驗題：使用Timer1計時器，產生週期為20u sec之中斷，在中斷內以軟體觸發SOC1，將由ADCINA1輸入之類比訊號(DC 1V )轉成之數位值連續讀一百筆，從Memory (0x0040)開始擺放，並分別使用不同ADC取值時間(ACQPS分別為最大與最小)觀察每筆數位值誤差為幾位元。
接線完畢後在上電(先接地)
輸入電壓:0~3V(ADCIN)
繳交期限:2023/10/18
作業繳交(google 表單):網址公告於北科i學園
問題請洽:
助教信箱:t112318017@ntut.org.tw

## Slide 12
實驗題結果
10
10
實驗題：使用Timer1計時器，產生週期為20u sec之中斷，在中斷內以軟體觸發SOC1，將由ADCINA1輸入之類比訊號轉成之數位值連續讀一百筆，從Memory (0x0040)開始擺放，並觀察每筆數位值誤差為幾位元。

## Slide 13
ADCINT1
ADCINT2
Re-Trigger
ADCINT1
ADCINT2
ADCINT3
ADCINT4
Channel
Select
Sample
Window
Result
Register
ADCSOCxCTL
ADCINTSOCSEL1
ADCINTSOCSEL2
INTSELxNy
ADCRESULTx
Software Trigger
TINT0 (CPU1 Timer 0)
TINT1 (CPU1 Timer 1)
TINT2 (CPU1 Timer 2)
ADCEXTSOC (GPIO)
SOCA/C (ePWM1)
SOCB/D (ePWM1)
SOCA/C (ePWM12)
SOCB/D (ePWM12)
TINT0 (CPU2 Timer 0)
TINT1 (CPU2 Timer 1)
TINT2 (CPU2 Timer 2)
T
r
i
g
g
e
r
ADCSOCFRC1
S
O
C
X
E
O
C
X
實習二

## Slide 14
Sample A0  A2  A5 when ePWM1 SOCB/D is generated and then generate ADCINT1:
Channel
A0
Sample
7 cycles
Result0
Channel
A2
Sample
10 cycles
Result1
Channel
A5
Sample
8 cycles
Result2
SOC0
SOC1
SOC2
no interrupt
no interrupt
ADCINT1
SOCB/D (ETPWM1)
Sample A2  A4  A6 continuously and generate ADCINT2:
Channel
A2
Sample
10 cycles
Result3
Channel
A4
Sample
15 cycles
Result4
Channel
A6
Sample
12 cycles
Result5
SOC3
SOC4
SOC5
no interrupt
no interrupt
ADCINT2
ADCINT2
Software Trigger
Note: setting ADCINT2 flag does not need to generate an interrupt
實習二
Notes: F2837xD_Workshop.pptx (p.73)

## Slide 15
實習二
Notes: 說明ADC轉換架構，以及VREFHI=3.3,VREFLO=0